ИНСТРУКЦИЯ

по

установке банной печи

«ДАНИЛА»

# Габаритные размеры печи

(в сантиметрах)

m = 110 кг

# Эксплуатационные параметры

Печь имеет высокий КПД за счет оригинальной конструкции и использование бойлерного эффекта. За рекордно малое время (30 – 40 мин.) парная объёмом 10 - 15 м3 разогревается до t° 100° - 120°С, при этом расход дров минимальный.

Печь работает в двух режимах: сухой (финский вариант) и русский влажный с использованием веников.

Печь имеет ящик для золы, который одновременно является поддувалом. В зависимости от положения ящика дрова горят более эффективно или тлеют (ящик полностью закрыт).

Печь изготовлена из толстостенного метала с дополнительными ребрами жесткости, что обеспечивает более равномерный разогрев по всему объёму и увеличивает срок эксплуатации.

В конструкции печи 2 яруса камней (основной нижний и верхний дополнительный). За счет этого также увеличивается КПД.

Верхний ярус можно использовать для нагревания ёмкости с водой.

Предусмотрена возможность подключения отопления всей бани за счет естественной циркуляции воды, где нагревателем служит ёмкость, которая также ставится на верхний ярус.

Ёмкость с водой практически не снижает КПД печи, т.к. основная тепло отдача идет по нижнему ярусу.

Печь выполняется в двух вариантах (правая – левая) в зависимости от геометрии парной.

Печь не имеет вредных излучений, т.к. обкладывается кирпичом, что предохраняет пользователей также от случайных ожогов во время эксплуатации данной конструкции.

За счет использования бойлерного эффекта достигается равномерный прогрев парной по всему объёму.

При правильной установки и эксплуатации печь имеет высокую пожарную безопасность.

# Установка печи

- Печь и кирпичная конструкция устанавливаются на фундамент.

- Дымоход выкладывается от основания фундамента. В нижней части дымохода делается выгребное отверстие для сажи, которое прикрывается либо дверкой, либо кирпичом.

- Кладку рекомендуется выполнять из шамотного кирпича на глиняном растворе со швами 2 - 3 мм.

- Лицевая кладка конструкции должна быть перевязана с дымоходом и выполнена минимум на 6 - 7 рядов выше металлической конструкции.

- Обкладка печи кирпичом выполняется без перевязки с дымоходом и лицевой части кирпичной конструкции.

- Боковые и задняя часть печи обкладывается кирпичом с воздушным зазором до верха металла конструкции кроме той стороны, откуда подкидывается горячая вода для пара, она выполняется на высоту удобную для пользования, в основании кладки делаются отверстия для осуществления бойлерного эффекта.

- Устанавливать печь в парной желательно так чтобы выход пара не был направлен в сторону полатей и входных дверей. Это исключает пользователей от случайных ожогов горячим паром.

- Весь дымоход желательно выполнять из кирпича.

## Вид с верху

| прямой вариант | угловой вариант |
| --- | --- |
| правая печь | правая печь |
| левая печь | левая печь |

## Вид спереди

## Вид сзади

# Схемы расположения печи в парной

Печатать 2 страницы на листе в данной последовательности 8,1,2,7,6,3,4,5